## Slide 1
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08»
СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТА ЦИФРОВИЙ ДАШБОРД МЕЗ
Комплексний онлайн-моніторинг виробництва, матеріального балансу, логістики транспорту та балансу енергоресурсів
Презентація для Ради Директорів та Вищого Керівництва • Сезон 2026–2027

## Slide 2
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Ключова бізнес-цінність: 4 контури цифрового управління
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
Блок А: Виробництво та Якість
• Онлайн матеріальний баланс цеху екстракції
• Вихід готової продукції (Олія, Шрот, Лузга)
• Лабораторія якості насіння (товарна олійність 44,03%)
• Баланс та аудит неврахованих втрат олії
Блок Б: Логістика автотранспорту
• Інтеграція з CRM apgk_api08 (Тільки читання)
• Воронка машин: Насіння, Олія, Шрот, Лузга
• Контроль нормативу простою авто (< 120 хв)
• Облік складських залишків готової продукції
Блок В: Енергетика та Ресурси
• 12-річний повний архів пари (2015–2026 рр.)
• Помісячний архів електроенергії за 2026 рік
• Розподіл кВт, води, стоків та газу по цехах
• Інтерактивні селектори вибору місяця
Блок Г: Бенчмаркінг 2026 vs 2025
• Зіставлення фактів: Доба, Тиждень, Місяць, Сезон
• Випередження бази 2025 року за виходом олії
• Контроль виконання контрактів та довіз сировини
• Оперативні сповіщення при ризиках втрат

## Slide 3
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок А: Матеріальний баланс та виробнича ефективність
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ (15.10.2026)
• Перероблено соняшнику (очищене): 308,98 т
↳ Добовий план: 600,0 т
• Вихід Олії нерафінованої: 149,28 т (48,31%)
↳ Еталон 2025: 44,45% (+3,86%)
• Вихід Шроту соняшникового: 156,13 т (50,53%)
↳ Еталон 2025: 41,76% (+8,77%)
• Вихід Лузги сухої: 45,95 т (14,87%)
↳ Паливо на власну котельню
• Сума виходу (Олія + Шрот): 98,84%
↳ Висока ефективність екстракції
• Загальний баланс продукції: 113,72%
↳ +13,72% перевищення балансу
КЛЮЧОВІ АЛГОРИТМИ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОСТОЇВ
1. Чітке відокремлення робочих діб та простою:
Коли за добу МЕЗ переробка становить 0 т (наприклад, 16–18.10), система виводить спеціальне сповіщення «МЕЗ: переробка на паузі», не викривляє відсотки і запобігає діленню на нуль.
2. Розмежування втрат:
Втрати підробки елеватора (1,45% / 53,6 т) чітко відокремлені від виробничих втрат екстракції, що забезпечує прозору відповідальність між підрозділами.
3. Баланс позитивного перевищення (+):
При переробці високоолійного соняшнику загальний вихід продукції перевищує 100%, що фіксується зеленим бейджем «Перевищення виходу продукції».
4. Розрахунок питомих показників:
Всі питомі енерговитрати прив'язані до фактичного очищеного насіння в переробці, що дає реальну картину собівартості тони.

## Slide 4
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок А: Лабораторія якості та аудит втрат олії
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
🧪 Товарна олійність сировини
44,03%
на а.с.р. 47,00% – 47,99%
💧 Вологість насіння в цех
6,20% — 6,30%
Базовий норматив < 8,0%
🍂 Смітна домішка сировини
1,71% — 2,18%
Базовий норматив < 2,0%
БАЛАНС ВТРАТ ОЛІЇ ЗА ЗВІТОМ МЕЗ («СПРАВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ»)
• Втрати олії в шроті (олійність шроту 0,77%): 1 202,3 кг (за добу 15.10) • 16 260,9 кг (за місяць). Показник значно нижче технологічної межі (норма до 1,0%), що доводить ефективну роботу екстрактора.
• Втрати олії в луззі (олійність лузги 3,27%): 1 502,1 кг (за добу 15.10) • 24 997,0 кг (за місяць). Контролюється в процесі рушкувально-війочного відділення.
• Враховані втрати олії: 2 704,4 кг (0,87% від маси насіння). Фактичні технологічні втрати в межах норми регламенту.
• Невраховані втрати олії: -15 936,5 кг (-5,16% — негативний баланс втрат). Свідчить про те, що реальний вихід товарної олії перевищив попередній розрахунковий прогноз лабораторії.

## Slide 5
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок Б: Логістика автотранспорту та складські залишки (СВОД)
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА CRM (ТІЛЬКИ ЧИТАННЯ: apgk_api08)
🌻 Насіння соняшнику: Середній час перебування: ~115 хв • В межах норми
💧 Олія нерафінована (автоцистерни): Середній час: ~95 хв • Швидке відвантаження
🌾 Шрот гранульований / розсипний: Середній час: ~130 хв • Під контролем диспетчера
🪵 Лузга соняшникова: Середній час: ~80 хв • Прямий вивіз покупцям
⏱️ Контрольний ліміт перебування: 120 хвилин. При перевищенні ліміту індикатор автоматично сигналізує жовтим або червоним кольором.
🛡️ Безпека інтеграції: Режим Read-Only гарантує повну ізоляцію виробничої бази 1С/CRM від випадкових змін.
СКЛАДСЬКІ ЗАЛИШКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПАЛИВО (СВОД)
• 💧 Олія в резервуарах заводу: 3 650,10 т
↳ Місткість 5 000 т • Заповнення: 73%
• 🌾 Шрот на складі підлогового збер.: 674,86 т
↳ Місткість 1 500 т • Заповнення: 45%
• 🪵 Лузга на складі: 166,77 т
↳ Місткість 500 т • Постійна ротація
• 🔥 Лузга на котельню (власне паливо): Енергонезалежність
↳ Забезпечує 100% потреби в технологічній парі

## Slide 6
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок В: Повний помісячний та добовий архів пари за 12 років (2015–2026 рр.)
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
УНІКАЛЬНИЙ АРХІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПАРИ («УЧЕТ ПАРА НА ООО “АГРОПРОИНВЕСТ 08”»)
В системі оцифровано повну історію роботи парової котельні за 12 років (з 2015 по 2026 рік). За будь-який вибраний місяць керівник може миттєво побачити подобову таблицю виробництва пари, витрати на власні потреби (СН) та розподіл по технологічних споживачах без затримок.
Екстракція (МЕЗ)
58,4%
1 076,80 т / міс
Основний споживач пари на підігрів місели та відгонку розчинника
Підготовчий цех
41,1%
758,39 т / міс
Кондиціонування та жаровні перед пресуванням м'ятки
Власні потреби котельні (СН)
6,9%
136,46 т / міс
Підігрів живильної води, деаерація та мазутне/газове господарство
Питома норма на 1 т
208,9 кг/т
Еталонний норматив
Контроль енергетичної ефективності на кожну перероблену тону

## Slide 7
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок В: Помісячний баланс електроенергії, води та газу за 2026 рік
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
РОЗПОДІЛ ЗА ПІДРОЗДІЛАМИ ЗАВОДУ (АРХІВ 2026)
• Повний помісячний архів (Січень — Жовтень 2026): Оцифровано всі місяці роботи заводу з переробкою від 4,5 тис. до 14,6 тис. т/міс.
• Інтерактивні випадаючі списки: Розміщені безпосередньо у шапці Блоку В та в заголовку таблиці підрозділів. Перемикання в 1 клік без перезавантаження.
• Питома норма споживання ел.енергії: 54,97 кВт/т у звітний період (Пресовий цех: ~60,9 кВт/т, Дільниця екстракції: ~23,9 кВт/т).
• Облік природного газу: Додано окрему колонку для котельні природного газу (робота в січні, лютому, березні, червні, липні та вересні).
• Підсумковий рядок РАЗОМ: Автоматично підсумовує активну, реактивну ел.енергію, воду, стоки та розраховує середньозважену питому норму.
ВОДОПОСТАЧАННЯ, СТОКИ ТА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
• 💧 Споживання води за лічильником: 1 645,0 м³/міс
↳ ~54,8 м³/добу • Водозабір та станція 2-го підйому
• 🌊 Скидання виробничих стоків: 1 150,0 м³/міс
↳ Очисні споруди та каналізація МЕЗ
• 💨 Витрата води на котельню: 1 023,0 м³
↳ Пермеат та підживлення парових котлів
• 🔥 Витрата води на екстракцію: 544,0 м³
↳ Охолодження дефлегматорів та конденсаторів
• ⚡ Реактивна потужність (cos φ): Контроль компенсації
↳ Моніторинг реактивної енергії запобігає штрафам обленерго

## Slide 8
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Блок Г: Стратегічний бенчмаркінг сезонів (2026–2027 vs 2025–2026)
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
⚙️ Переробка соняшнику
309,0 т
Аналог 2025: 538,1 т
Вихід на плановий темп після запуску
💧 Вихід олії (ефективність)
48,31%
Еталон 2025: 44,45%
+3,86% вище за сезон 2025 року!
🌾 Вихід шроту (високий протеїн)
50,53%
Еталон 2025: 41,76%
+8,77% перевищення норми виходу
⚖️ Сума цінних фракцій (Олія+Шрот)
98,84%
Еталон 2025: 86,21%
+12,63% максимальне використання сировини
ВИСНОВКИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ СЕЗОНУ
• Якість переробки вища за минулорічну: Завдяки стабільній роботі рушкувально-війочного та екстракційного цехів вихід олії на 3,86% перевищує еталон сезону 2025–2026.
• Сировинна безпека заводу: Залишок насіння на елеваторі забезпечує понад 21 добу безперервної роботи навіть за повної відсутності нового завезення.
• Виконання договорів поставки: Активно виконується 11 специфікацій на довіз насіння з середнім відсотком виконання понад 85%.

## Slide 9
ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» • СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Технічна надійність, безпека та архітектура рішення
Дашборд МЕЗ: dash-api08.dniprovska.net • Конфіденційно • Для керівництва заводу
Швидкодія та стек
• PHP 8.2 + MySQL / JSON State
• Чистий Vanilla JS (без важких фреймворків)
• Час відгуку дашборда < 200 мс
• Автономна робота без сторонніх хмар
Інформаційна безпека
• Рольовий доступ користувачів (RBAC)
• Виробничі бази 1С/CRM строго Read-Only
• Повна ізоляція паролів та секретів конфігурації
• Захист сесій та журнал дій користувачів
Автоматизація та експорт
• Автооновлення даних за таймером кожні 30 с
• Експорт у формат Excel, PDF, CSV
• Повна збірка інсталяційного пакету ZIP
• Готовність до розгортання в HestiaCP

## Slide 10
РЕЗЮМЕ ТА НАСТУПНІ КРОКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
1. Прозорість та керованість: Керівництво отримує об'єктивну картину заводу в один клік — від тоннажу насіння до кубометрів газу та кілограмів пари.
2. Економія робочого часу: Звільнення інженерів, технологів та диспетчерів від ручного зведення Excel-таблиць (економія до 3 годин робочого часу на добу).
3. Миттєве виявлення втрат: Автоматичний контроль олійності шроту/лузги та неврахованих втрат олії захищає завод від технологічних збитків.
4. Плани масштабування (Фаза 2): Пряме підключення датчиків SCADA/Zabbix до насосів та пресів, автоматичне прогнозування виходу продукції та аналітика витрат на базі ШІ.